APSTIPRINĀTS

ar AS „Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāja

2017.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.98

Atklātā konkursa „Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu elektrisko mašīnu remonts”,

iepirkuma identifikācijas numurs AS”PV”/2017/15,

nolikuma grozījumi Nr.2

Papildināt atklātā konkursa nolikuma 2.pielikumu - Tehniskās specifikācijas, ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.4. Veicot elektrisko mašīnu remontu ar kolektoru nomaiņu, enkura tinumu vadu galu piestiprināšana pie kolektoru plākšņu karodziņiem jāveic tikai ar lodēšanas metodi. Pēc elektriskās mašīnas remonta veikšanas kolektora virsmas raupjumam jābūt ne lielākam kā Ra 0,63 µm.”